## Slide 1: 计算机网络技术
王宇新
大连理工大学

## Slide 2
第六章 网络层与IP协议
第五节 路由选择协议

## Slide 3: 一、路由选择协议的基本概念
路由选择算法（routing algorithm）与路由选择协议（routing protocol）的概念不同。
路由选择算法的目标是产生一个路由表，为路由器转发IP分组找出适当的下一跳路由器。
路由选择协议的目标是实现路由表中路由信息的动态更新。

## Slide 4: 自治系统的基本概念
整个互联网被划分为很多较小的自治系统；自治系统的核心是路由选择的“自治”。
自治系统内部的路由选择称为域内路由选择；自治系统之间的路由选择称为域间路由选择。
Notes:   由于一个自治系统中的所有网络都属于一个行政单位，例如一所大学、一个公司、政府的一个部门，因此它有权自主地决定一个自治系统内部采用的路由选择协议；

## Slide 5: 路由选择协议的分类
内部网关协议（IGP）：在一个自治系统内部使用的路由选择协议。
    路由信息协议（RIP）
    开放最短路径优先（OSPF）协议
外部网关协议（EGP）：在连接不同自治系统之间的路由器之间使用，以交换路由信息。
    边界网关协议（BGP）

## Slide 6: 自治系统与IGP、EGP之间的关系示意图
Notes: 每个自己系统内部路由器之间通过IGP交换路由信息，连接不同自治系统的路由器之间使用EGP交换路由信息.

## Slide 7: 二、路由信息协议RIP
  路由信息协议基于向量-距离(V-D) 路由选择算法；要求路由器周期性地通知相邻路由器最新的路由信息。
  路由刷新报文的主要内容是(V,D) 表；V(Vector) 表示该路由器可以到达的目的网络或目的主机；D(Distance) 表示需要的跳数；
  路由器接收到相邻路由器(V,D)报文后，按照最短路径原则对各自的路由表进行刷新。
Notes: 源于ARPANET

## Slide 8: 向量-距离路由选择算法信息更新过程
D值过大，修改
D值，路由不变
R1接收到R2发送的(V,D)报文
(
a
)
目的网络
距离
路由
10
.
0
.
0
.
0
0
直接
20
.
0
.
0
.
0
8
Router
2
30
.
0
.
0
.
0
3
Router
2
120
.
0
.
0
.
0
11
Router
4
125
.
0
.
0
.
0
4
Router
5
212
.
0
.
0
.
0
10
Router
6
220
.
0
.
0
.
0
9
Router
6
目的网络
距离
10
.
0
.
0
.
0
3
20
.
0
.
0
.
0
4
30
.
0
.
0
.
0
2
40
.
0
.
0
.
0
7
120
.
0
.
0
.
0
5
(
b
)
目的网络
距离
路由
10
.
0
.
0
.
0
0
直接
20
.
0
.
0
.
0
5
Router
2
30
.
0
.
0
.
0
3
Router
2
40
.
0
.
0
.
0
8
Router
2
120
.
0
.
0
.
0
6
Router
2
125
.
0
.
0
.
0
4
Router
5
212
.
0
.
0
.
0
10
Router
6
220
.
0
.
0
.
0
9
Router
6
(
c
)
新增表项，D值+1
D值过大，修改
D值，修改路由
Notes: 1）路由器刚启动时，只包含与该路由器直接相连的网络的路由，因此表中的距离均为0；2）路由表建立以后，各路由器周期性地通知相邻路由器自己的（V,D）信息。图中R1R2是一个自治系统中相邻的两个路由器。R2收到。。如果路由表中没有这项信息。。

## Slide 9: 路由信息协议RIP
  路由信息协议在向量-距离(V-D)路由选择算法的基础上，规定了路由信息交互格式、错误处理方式，设置了周期更新定时器、延迟定时器、超时定时器与清除定时器等。
  RIP只适用于相对较小的自治系统，否则RIP信息交换量会过大，但由于其较简单，因此应用广泛。

## Slide 10: 三、最短路径优先协议OSPF
  OSPF协议的主要特点：
  使用链路状态协议 (link state protocol)；
  要求每个路由器周期性发送链路状态信息，这些状态包括路由器可用端口、已知可达路由和链路状态信息，使每个路由器形成一个跟踪网络状态的链路状态数据库。

## Slide 11: Flooding：洪泛法
  要求路由器在链路状态发生变化时用洪泛法向所有路由器发送该信息。
  洪泛法不要求维护网络的拓扑结构和相关的路由计算，仅要求接收到信息的节点以广播方式转发数据包。
Notes:   例如，源节点希望发送一段数据给目标节点。源节点首先通过网络将数据副本传送给它的每个邻居节点，每个邻居节点再将数据传送给各自的除发送数据来的节点之外的其他。如此继续下去，直到数据传送目标节点或者数据设定的生存期限为0为止。

## Slide 12: 自治系统的内部结构示意图
主干区域
区域
主干路由器
区域边界路由器
自治系统边界路由器
Notes: 自治系统内部又可以进一步分为：主干区域与区域两级；
主干路由器构成主干区域，区域要通过区域边界路由器与主干路由器连接，以接入主干区域；
区域路由器要向主干路由器报告内部路由信息；
自治系统之间的通过自治系统边界主干路由器实现互联。

## Slide 13: OSPF协议执行过程
路由器
初始化过程
网络
运行过程

## Slide 14: OSPF域最短路径选择过程
一个自治系统划分为多个区域的结构
Notes: 链路连线上标出了分组传输的开销

## Slide 15: 计算最短路径的拓扑图：网络抽象成点

## Slide 16: 根据最小开销计算方法得出的最短路径 Dijkstra提出的最短路径算法SPF

## Slide 17: 以R8为根的最短路径树→R8的路由表

## Slide 18: 四、外部网关协议BGP
外部网关协议是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议，其基本设计思想是：
BGP-4采用路由向量（path vector）路由协议；
在配置BGP时，需要选择至少一个BGP边界路由器作为该自治系统的“BGP发言人”；
BGP发言人之间交换路由信息时，需要先建立TCP连接；利用BGP会话交换路由信息，增加新的路由或撤销过时的路由，以及报告出差错情况。
Notes: 域间路由选择协议应当允许使用多种路由选择策略，需要考虑包括安全、经济方面的因素；

## Slide 19: BGP发言人与自治系统的关系
Notes: BGP所交换的网络可达性信息是要到达某个网络所要经过的一系列的自治系统。

## Slide 20: 自治系统连接的树形结构
Notes: BGP协议交换路由信息的结点数以自治系统数为单位。

## Slide 21: BGP路由选择协议的工作过程
开始运行时，与相邻边界路由器交换整个BGP路由表
    只需发生变化时进行更新，不必周期性更新
BGP路由选择协议的分组
    打开(open)分组
    更新(update)分组
    保活(keepalive)分组
    通知(notification)分组
Notes:     打开(open)分组—用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系；
    更新(update)分组—用来发送某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由；
    保活(keepalive)分组—用来确认打开报文，和周期性地证实相邻边界路由器的存在；
    通知(notification)分组—用来发送检测到的差错。