## Slide 1: 计算机网络技术
王宇新
大连理工大学

## Slide 2
第六章 网络层与IP协议
第六节 ICMP协议与网络层QOS

## Slide 3: 一、互联网控制报文协议ICMP
ICMP是（Internet Control Message Protocol）Internet控制报文协议，用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。
ICMP设计的初衷是IP协议在执行过程中的出错报告。它不能纠正差错，只是报告差错，差错处理需要由高层协议完成。
ICMP报文分为：差错报告报文和查询报文。
Notes: ICMP本身是网络层的一个协议，用于在IP主机、路由器之间传递控制消息，它的报文要封装成IP分组，然后再传送给数据链路层。
设计的初衷是用于IP协议在执行过程中的出错报告，严格地说是由路由器来向源主机报告传输差错的原因；

## Slide 4: ICMP差错报文
目的站不可到达
  网络、主机、协议、端口等不可到达；源路由选择不能完成；目的网络、目的主机不可知。
源站抑制
  当路由器或主机因拥塞而丢弃分组时。
超时
  生存时间TTL字段减为0或者出现死锁。
改变路由
参数出错
Notes: 目的不可到达分组又可以进一步分为：网络不可到达、主机不可到达、协议不可到达、端口不可到达、源路由选择不能完成、目的网络不可知、目的主机不可知。 当路由器或主机因拥塞而丢弃一个分组时，路由器向该分组的发送站发送源抑制报文； 路由器转发分组时，生存时间TTL字段的值减1后为0时丢弃这个分组；在丢弃该分组时，路由器向源主机发送超时报告报文；接收的分片不能组装成分组，占用了大量缓冲区，出现“死锁”时，路由器向源主机发送超时报告报文；

## Slide 5: 路由重定向报文
更新主机路由表时向主机发送改变路由报文。
改变路由的过程（A向B发送分组）。
Notes: 显然R2是最有效的路由选择，但是却选择了R1. R1将分组转交R2的同时，发送报文改变主机A的路由信息。

## Slide 6
回送请求和应答
  为测试目的主机或路由器是否能到达。
时间戳请求和应答
  用来确定IP分组在两个机器之间往返所需时间或两个机器中时钟的同步。
地址掩码请求和应答报文
路由器询问和通告
  获取本网络上的路由器IP地址和工作状态。
ICMP查询报文
Notes: 设计ICMP查询报文的目的是实现对网络的故障诊断与控制；在ICMP查询报文中，一个结点发送出信息请求报文，由目的结点用特定的格式进行应答；
ICMP差错报告报文是单向的，ICMP查询报文是双向的、成对出现。回送请求和回送应答报文可用来确定是否能在IP级通信；用户调用Ping命令是通过回送请求和应答报文实现的，用于检查和测试目的主机或路由器是否能够到达。初始时间戳是源主机发出请求的时间；接收时间戳是目的主机收到请求的时间；发送时间戳是目的主机发送应答的时间；希望得到子网掩码，主机应发送地址掩码请求报文给路由器；主机发送分组时需要知道连接到本网络上的路由器IP地址，同时还需要知道这些路由器是否正常工作，这种情况下可以使用路由器询问和路由器通告报文；主机可将路由器询问报文进行广播；收到询问报文的一个或几个路由器使用路由器通告报文广播其路由选择信息；

## Slide 7: 二、网络层QoS
QoS（Quality of Service）服务质量指一个网络利用各种基础技术为通信提供更好服务的能力。
在网络层引入QoS保障机制的目的：通过协商为某种网络服务提供所需的网络资源，防止个别网络应用独占共享的网络资源；评价网络层QoS的参数主要是带宽与传输延时。
QoS保障机制实际上是一种网络资源分配机制。保证IP网络的QoS的技术主要有：RSVP、DiffServ与MPLS。
Notes: 网络中不同的层次都会涉及QoS问题；IP协议提供的“尽力而为”服务，这对于多媒体网络服务显然不适应；

## Slide 8: 1. 资源预留协议RSVP
RSVP（Resource ReServation Protocol）的核心是为一个应用会话提供服务质量保证；资源预留意味着路由器知道需要为即将出现的会话预留多少链路带宽和缓冲区。
需要源结点和目的结点之间在会话之前建立一个连接，路径上的所有路由器都要预留需要的资源。

## Slide 9: 端-端资源预留过程
PATH分组
  源端确定发送数据流需要的带宽、延迟等参数。
  RSVP分组
  接收端收到PATH分组后，沿着获取路径的相反方向发送RSVP分组。
Notes: 源端确定发送数据流需要的带宽、延迟等参数，封装进PATH分组，发送到接收端。某个路由器接收到此分组时，将其中的信息存储起来。
接收端收到PATH分组后，沿着获取路径的相反方向发送RSVP分组。路由器收到此分组后，根据QOS需求确定自己的资源是否满足。如果满足，转发至下一跳。如果不满足则向接收端反聩错误信息。
如果源节点收到RSVP分组，说明路径中资源预留完毕，开始发送数据。

## Slide 10: 2. 区分服务DiffServ
DiffServ的基本概念
考虑系统的可扩展性，将提供区分服务的网络分为DS区与DS域两级。
实现区分服务功能的结点称为DS结点。
DS结点分为内部结点与边界结点，边界结点可以是路由器、主机或防火墙。
Notes: DiffServ的基本概念

## Slide 11: DiffServ网络结构
DS域是由一组互联的DS结点组成，它们采用统一的服务提供策略。
不同的DS域之间通过边界路由器互联构成DS区。
Notes: DS域内部的结点只完成简单的调度转发功能，而流状态信息与流监控信息保存在边界结点上，内部结点与状态无关；不同的DS域之间通过边界路由器互联构成DS区。一般DS域由毗邻的，属于同一个网络管理机构的网络组成，如某个校园网、企业网或ISP的网络；边界路由器连接DS域与非DS域；边界路由器根据流规定和资源预留信息将进入网络的数据单流分类、整形、汇聚为不同的流聚合；

## Slide 12: 区分服务标记字段与区分服务标记DSCP
DiffServ借用IPv4协议报头中的8位服务类型 TOS字段，定义DiffServ的DS域；前6位作为区分服务标记（DSCP），后2位（CU）暂时没有使用。
Notes: 为了达到在不改变网络结构而在路由器上增加区分服务的功能的目的，DiffServ借用IPv4协议报头中的8位服务类型TOS字段，定义DiffServ的DS域；

## Slide 13: DiffServ的基本工作原理
DiffServ的QoS服务功能由边界路由器承担。
Notes: 边界路由器结构分为两部分： 分类器（classifier）调节器（conditioner）
调节器由三部分组成：计量器（meter）、标识器（marker）、整形器（shaper）
分类器根据进入的分组的源与目的IP地址、源端口与目的端口号，以及分组标示进行分类，然后交给标识器；计量器根据事先商定的服务等级协定，不断地检测分组实时的速率，并将速率的统计信息传送给标识器与整形器；标识器在分组头的DS标识字段中标记适当的DSCP的值；整形器设置有缓冲区，使用标准的令牌桶、漏斗桶等算法，通过延迟或丢弃的方法，使分组传输符合传输调节（TCA）协议的规范