## Slide 1: 计算机网络技术
郭 禾
大连理工大学

## Slide 2
第八章 物理层与数据通信
第二节 数据通信的基本原理与概念

## Slide 3: 一、信息、数据与信号
通信的目的是交换信息，信息的载体可以是文字、语音、图形或图像；
为了传送这些信息，首先要将字母、数字、语音、图形或图像用二进制代码来表示；
为了传输二进制代码的数据，必须将它们用模拟或数字信号编码的方式表示。
Notes: 计算机产生的信息一般是字母、数字、语音、图形或图像的组合。
数据通信是指在不同计算机之间传送表示字母、数字、符号的二进制代码0、1比特序列的模拟或数字信号的过程。数据通信的任务是传输二进制代码比特序列，而不需要解释代码所表示的内容。

## Slide 4: 信号的基本概念
信号是数据在传输过程中电信号的表示形式；
信号分为模拟信号与数字信号两类；
模拟信号的电平连续变化；数字信号的电平以脉冲变化；
Notes: 模拟信号与数字信号波形

## Slide 5: 二、数据编码技术
Notes: 数据编码类型。模拟数据：反映的是在某个区间内连续的值，如声音和图像等。数字数据：反映的是离散的值，如文本信息。

## Slide 6: 调制与解调
将发送端数字数据信号变换成模拟数据信号的过程称为调制；
将接收端模拟数据信号还原成数字数据信号的过程称为解调；
Notes: 传统的电话通信信道是为传输语音信号设计的，只适用于传输音频范围（300Hz～3400Hz）的模拟信号，无法直接传输计算机的数字信号；为了利用模拟语音通信的电话交换网实现计算机的数字数据信号的传输，必须首先将数字信号转换成模拟信号；将发送端数字数据信号变换成模拟数据信号的过程称为调制，将调制设备称为调制器（modulator）；将接收端模拟数据信号还原成数字数据信号的过程称为解调，将解调设备称为解调器（demodulator）；同时具备调制与解调功能的设备称为调制解调器（modem）。

## Slide 7: 数字数据的模拟信号
在调制过程中，选择频率范围内的某一角频率ω的正（余）弦信号作为载波，该正（余）弦信号可以写为：
u（t）= um·sin（ωt+φ0）
3个可以改变的电参量：
— 振 幅 um
— 角频率 ω
— 相 位 φ
Notes: 可以通过变化3个电参量，来实现数字数据以模拟信号传输时的编码，得出几种模拟数据信号的编码方法。

## Slide 8: 模拟数据编码方法
Notes: 幅移键控 (amplitude shift keying, ASK)
频移键控 (frequency-shift keying, FSK)
相移键控 (phase-shift keying, PSK)

## Slide 9: 幅移键控 (amplitude shift keying, ASK)
um· sin（ω1t+φ0） 数字1
u（t）=
0 数字0
幅移键控ASK信号实现容易，技术简单，但抗干扰能力较差。

## Slide 10: 频移键控 (frequency-shift keying, FSK)
um·sin（ω1t+φ0） 数字1
u（t）=
um·sin（ω2t+φ0） 数字0
频移键控FSK信号实现容易，技术简单，抗干扰能力较强，是目前最常用的调制方法之一。

## Slide 11: 相移键控 (phase-shift keying, PSK)
相移键控可以分为：绝对调相、相对调相、二相调相、多相调相
绝对调相
um · sin（ωt+0） 数字1
u（t）=
um · sin（ωt+π） 数字0
Notes: 绝对调相：用相位的绝对值来表示所对应的数字信号。相对调相用载波在两位数字信号的交接处产生的相位偏移来表示载波所表示的数字信号。

## Slide 12: 数字数据编码方法
Notes: 在数据通信技术中，频带传输是指利用模拟通道通过modem传输模拟信号的方法（通过电话交换网）。基带传输是指利用数字信道直接传输数字信号的方法。
基带传输在基本不改变数字数据信号频带（即波形）的情况下直接传输数字信号，可以达到很高的数输速率与系统效率; 在基带传输数字数据的数字信号的编码方式主要有：非归零码NRZ、曼彻斯特（manchester）编码、差分曼彻斯特（difference manchester）编码。NRZ用低电平表示逻辑“0”，高电平表示逻辑“1”。但是它无法判断一位的开始与结束，所以必须在另一个信道同时传送同步信号。
基带传输又叫数字传输，是指把要传输的数据转换为数字信号，使用固定的频率在信道上传输。例如计算机网络中的信号就是基带传输的。 和基带相对的是频带传输，又叫模拟传输，是指信号在电话线等这样的普通线路上，以正弦波形式传播的方式。我们现有的电话、模拟电视信号等，都是属于频带传输。

## Slide 13: 曼彻斯特与差分曼彻斯特编码
曼彻斯特编码的规则是：每周期的前T/2传送该比特的反码，后T/2传送该比特的原码；优点是：每个比特的中间有一次电平跳变，产生收发双方的同步信号，称为“自含时钟编码”信号。
差分曼彻斯特编码区别：每比特的中间跳变仅做同步使用，每比特的值根据开始边界是否跳变来决定。
Notes: 曼彻斯特编码是应用最广泛的编码方法之一；曼彻斯特编码的规则是：每比特的周期T分为前T/2与后T/2两部分；通过前T/2传送该比特的反码，通过后T/2传送该比特的原码；
曼彻斯特编码的优点是：每个比特的中间有一次电平跳变，两次电平跳变的时间间隔可以是T/2或T，利用电平跳变可以产生收发双方的同步信号；曼彻斯特编码信号称为“自含钟编码”信号，发送曼彻斯特编码信号时无需另发同步信号。差分曼彻斯特编码是对曼彻斯特编码的改进；某个比特开始处发生电平跳变表示传输二进制“0”；不发生跳变表示传输二进制“1”。

## Slide 14: 脉冲编码调制 (pulse code modulation, PCM)
PCM的工作原理示意图
PCM操作包括3个部分/步骤：
  采样、量化与编码；
Notes: 数字信号传输失真小、误码率低、数据传输速率高，因此语音、图像信息的数字化已成为发展的必然趋势。脉冲编码调制（PCM）是模拟数据数字化的主要方法；PCM技术的典型应用就是语音数字化。

## Slide 15
采样是隔一定的时间间隔，将模拟信号的电平幅度取出作为样本，让其表示原来的信号；
量化是将样本幅度按量化级决定取值的过程；
编码是用相应位数的二进制代码表示量化后的样本的量级；
Notes: 采样频率f应为：f≥2B或f=1/T≥2·fmax。其中，B为通信信道带宽，T为采样周期，fmax为信道允许通过的信号最高频率；如果以大于或等于通信信道带宽2倍的速率对信号采样，其样本可以包含足以重构原模拟信号的所有信息。经过量化后的样本幅度为离散的量级值，已不是连续值；

## Slide 16
PCM用于数字语音系统：
声音分为128个量化级；
每个量化级采用7位二进制编码表示；
采样速率为8000样本/秒；
数据传输速率应达到7位×8000/秒 =56kb/s。
t
v
t
v
量化等级
Notes: 如果每个量化级采用7+1=8位二进制编码表示;数据传输速率应达到8位×8000/秒 = 64kb/s。
脉冲编码调制(PCM)可以用于计算机中的图形、图像数字化与传输处理中；PCM的缺点是采用二进制编码，由于使用的二进制位数较多，因此PCM的编码效率比较低。

## Slide 17: 三、数据通信系统结构与通信方式
数据通信系统的结构
Notes: 数据通信系统由发送设备、通信线路与接收设备组成。发送设备由数据信号编码器与数据信号发送设备组成；接收设备由数据信号接收设备与数据信号解码器组成。
信源包括发送方的计算机及与发送设备，信宿包括接收方的计算机与接收设备。

## Slide 18: 数据通信方式
串行通信
或
并行通信
Notes: 设计一个数据通信系统需要回答3个基本问题：
串行通信与并行通信；单工、半双工与全双工通信；同步技术

## Slide 19: 数据通信方式
单工、半双工与全双工通信
Notes: 设计一个数据通信系统需要回答3个基本问题：
串行通信与并行通信；单工、半双工与全双工通信；同步技术

## Slide 20: 数据通信方式——同步技术
同步是保持通信双方在时间基准上保持一致的过程；
数据通信的同步包括以下两种类型：
— 位同步、字符同步
实现位同步的方法主要有两种：
— 外同步法、内同步法
实现字符同步的方法主要有两种：
— 同步式、异步式

## Slide 21: 实现字符同步的同步传输
同步传输将字符组织成组，以组为单位连续传送；
每组字符之前加上一个或多个用于同步控制的同步字符SYN，每个数据字符内不加附加位；
接收端接收到同步字符SYN后，根据SYN来确定数据字符的起始与终止，以实现同步传输的功能。
Notes: 采用同步方式进行数据传输称为同步传输；比如数据链路层BSC协议。

## Slide 22: 实现字符同步的异步传输
异步传输的每个字符作为一个独立整体进行发送，字符之间的时间间隔可以任意；
为了实现同步，每个字符的第一位前加1位起始位（逻辑“1”），最后一位后加1或2位终止位（逻辑“0”） ；
Notes: 在实际问题中，人们也将同步传输称为同步通信，将异步传输称为异步通信; 同步通信比异步通信的传输效率要高，因此同步通信更适用于高速数据传输。

## Slide 23: 四、多路复用技术
多路复用系统的结构与功能
Notes: 多路复用技术的实质是：发送方将多个用户的数据通过复用器汇集，并将汇集的数据通过一条物理线路传送到接收方；
接收方通过分用器将数据分离成各个单独的数据，然后分发给接收方的多个用户。

## Slide 24: 多路复用的四种基本形式
时分多路复用（TDM）
  为多个信道分配互不重叠的时间片。
频分多路复用（FDM）
  设置多个频率互不重叠的信道
波分多路复用（WDM）
  在一根光纤上复用多路光载波信号。
码分多路复用（CDM或CDMA）
  在同一频段的不同的信道采用经过特殊挑选的码型，使得多个用户相互之间不产生干扰。
Notes: 频分多路复用（FDM）：以信道频率为对象，通过设置多个频率互不重叠的信道，达到同时传输多路信号的目的。
波分多路复用（WDM）：在一根光纤上复用多路光载波信号，是光频段的频分多路复用。
时分多路复用（TDM）：以信道传输时间为对象，通过为多个信道分配互不重叠的时间片，达到同时传输多路信号的目的。
码分多路复用（CDM或CDMA）：在同一频段的不同的信道采用经过特殊挑选的码型，使得在多个用户同时利用共享信道通信时相互之间不产生干扰。
分时多工（Time-Division Multiplexing，TDM）

## Slide 25: 时分多路复用 Time-Division Multiplexing
频率
时间
B
C
B
C
B
C
A
A
A
A
B
C
D
D
D
D
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
Notes: 时分多路复用是将信道用于传输的时间划分为若干个时间片；每个用户分得一个时间片；在其占有的时间片内，用户使用通信信道的全部带宽。目前，应用最广的时分多路复用方法是贝尔系统的T1载波系统（见下页）。

## Slide 26: 贝尔系统的T1载波
24路音频信道复用在一条通信线路；
PCM编码器每秒取样8000次，24路轮流将一个字节插入到1帧中。每帧由24×8=192附加一位帧开始标志位，共有193位，发送一帧需要125µs；
T1载波的传输速率为1.544Mbps （193*8000） 。
Notes: 贝尔系统的T1载波系统，每路音频模拟信号在送到多路复用器之前，要通过一个PCM编码器. 编码器每秒取样8000次；（发送一帧125us）. 24路PCM信号的每一路，轮流将一个字节插入到1帧中。 每个字节为8位,其中7位是数据位，1位用于信道控制；每帧由24×8=192位组成，附加一位作为帧开始标志位，因此每帧共有193位；发送一帧需要125µs；T1载波的传输速率为1.544Mbps （193*8000）。
这里的帧与数据链路层的帧不是同一概念。这里是用来将物理层传送的比特流组织成一个个的数据单元，以便在接收端能够被正常接收。
T载波：常见的有T1、Fractional T1、T3，其中T1、T3属于T载波系统(T-Carrier System)，是贝尔实验室于1960年代所研发，为了在数位传输线上传送语音讯号所发展的多工传送方式，其资料传送速度分别是1.544Mbps，44.736Mbps，Fractional T1是指将T1的频宽加以分割，提供给频宽需求低于T1速度的使用者。

## Slide 27: 时分多路复用的分类与工作原理
同步时分多路复用
统计时分多路复用
Notes: 时分多路复用分为：同步时分多路复用、统计时分多路复用
同步时分多路复用：将时间片预先分配给各个信道，并且时间片固定不变；
统计时分多路复用：动态地给信道分配时间片，也称动态时分多路复用，各信道发送的数据需带有双方地址，由多路复用设备识别地址，确定输出信道。

## Slide 28: 频分多路复用
在一条通信线路上设置多个信道，每个信道的中心频率不相同，各个信道的频率范围互不重叠。
M
U
X
D
E
M
U
X
f1
f3
f4
f5
f2
Notes: 频分多路复用是在一条通信线路上设置多个信道，每个信道的中心频率不相同，各个信道的频率范围互不重叠，这样一条通信线路就可以同时传输多路信号。

## Slide 29: 波分多路复用 Wavelength Division Multiplexing
在一根光纤上复用多路光载波信号，是光频段的频分多路复用技术。
Notes: 光纤通道（fiber optic channel）技术采用了波长分隔多路复用方法，简称为波分复用WDM;
在一根光纤上复用80路或更多路的光载波信号称为密集波分复用DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing；
目前一根单模光纤的数据传输速率最高可以达到20Gb/s 。

## Slide 30: 码分多址复用 Code Division Multiple Access
码分多址CDMA：多个移动通信用户在同一个时间，使用相同的频段进行通信，各个用户使用特殊设计的码型，它们之间不会互相干扰。
每一个比特时间再划分为m个码片，由m个码片组成m比特的码片序列。
例如：1 0 1 1 0 1 0 0 “1”
0 1 0 0 1 0 1 1 “0”
1011 10110100 01001011 10110100 10110100
Notes: 通常m的值是64或128。若A站的数据率为xb/s，由于每一个比特要变成m个比特的码序列。因此，A站实际上发送的数据率提高到mxb/s，同时A站所占用的频带宽度也提高到原来数值m倍。这种通信方式是扩频通信中的一种。
作为3G的主流技术，CDMA主要有，W-CDMA，CDMA2000，TD-CDMA等标准。
上面的例子8位的码片10110100表示“1”，反码01001011表示“0”